## Slide 1: Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance
R.SUC & E.BADEFORT Lycée Jules Ferry Versailles
Séminaire inter académique BTS Maintenance des Systèmes
Lycée Léonard de Vinci- Levallois Perret
27 janvier 2015

## Slide 2
OBJECTIFS
Proposer et justifier une stratégie de maintenance
Préparer les interventions de maintenance
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance
Analyser des indicateurs de maintenance
Prendre en compte un contexte et une problématique sur un ensemble de biens
Définir et organiser les opérations de maintenance en réponse à la problématique
Exploiter un dossier technique et des textes réglementaires

## Slide 3
Que doit on évaluer ?
Tout ou partie des compétences
C 21 - Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité
C 31 - Organiser la stratégie et la logistique de maintenance
C 32 - Préparer les interventions de maintenance corrective et préventive
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance

## Slide 4
C 21 - Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité
Déterminer les indicateurs de fiabilité du bien.
Déterminer l’indicateur de maintenabilité du bien.
Identifier les sous-ensembles, les composants du bien ou les fonctions les plus pénalisantes du point de vue de la fiabilité et/ou de la maintenabilité.
Analyser les risques liés au bien.
Proposer des axes de solutions visant à améliorer la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité du bien.
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance

## Slide 5
C 31 - Organiser la stratégie et la logistique de maintenance
Déterminer les indicateurs de disponibilité et les coûts liés à la maintenance.
Identifier les biens stratégiques
Proposer et justifier une stratégie de maintenance.
Proposer les clauses techniques des contrats de maintenance.
Proposer des solutions d’amélioration de la logistique de maintenance.
Mettre à jour la base de données d’une GMAO
Élaborer les supports de gestion et d’analyse des interventions.
Définir les pièces de rechange et consommables de maintenance à tenir en stock.
Définir les opérations de tri et stockage des déchets.
Intégrer l’organisation des activités de maintenance dans le logiciel de GMAO.
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance

## Slide 6
C32 - Préparer les interventions de maintenance
corrective et préventive
Dans le cadre
d’une maintenance corrective
Choisir le type de maintenance
Définir le processus opératoire
Elaborer le dossier de préparation
Définir les adaptations nécessaires
Se procurer les moyens matériels
Dans le cadre
d’une maintenance préventive
Définir le type d’opérations préventives
Définir les opérations de maintenance systématique
Définir les opérations de maintenance conditionnelle et prévisionnelle
Elaborer le dossier de maintenance préventive
Renseigner la GMAO
Exploiter les informations issues de la surveillance
Optimiser le plan de maintenance
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance

## Slide 7
Dans quelles conditions ?
Le candidat traite par l’écrit la problématique en disposant d'un outil informatique spécifique (GMAO, etc.) ou standard (tableur, grapheur, base de données, etc.) pour exploiter rationnellement des données technico-économiques relatives à l’étude de cas.
Contrôle en Cours de Formation
Durée 2 heures
Quelle organisation ?
La période choisie pour l’évaluation et l’élaboration de la situation d’évaluation et l’organisation de son déroulement relèvent de la responsabilité de l’équipe pédagogique du centre de formation.
S’agissant du contrôle en cours de formation, l’épreuve peut être réalisée au cours des travaux dirigés pour rester proche des conditions de formation (il ne s’agit pas d’une épreuve ponctuelle).
Qui évalue ?
Un professeur (ou un formateur) de l’enseignement professionnel de l’établissement de formation et un représentant de la profession.
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance

## Slide 8
Un dossier comportant :
une problématique de maintenance ;
la présentation et la mise en situation de la problématique de maintenance;
les données relatives à la problématique : présentation du support technique, documents techniques, historique du bien, base de données technico-économiques;
le questionnement précis qui guide le candidat dans sa démarche de résolution du problème posé.
Que met-on à la disposition du candidat ?
Que remet le candidat à l’issue de la sous-épreuve?
Tous les documents rédigés par ses soins : documents à compléter, copie, fichier informatique, copies d’écran…….
Comment est évalué le travail du candidat ?
En renseignant la fiche d’évaluation nationale E 52
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance

## Slide 9
Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance
Fiche nationale
E52

## Slide 10
Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance UN EXEMPLE
DE SITUATION D’ÉVALUATION
Séminaire national BTS Maintenance des Systèmes – Paris – 13 et 14 novembre 2014

## Slide 11
MISE EN SITUATION
Organisation et données technico-économiques de l’entreprise
Produits fabriqués
Moyens matériels utilisés
Moyens humains
Données économiques
Le coût d’indisponibilité
Le coût de main d’œuvre
Le coût des pièces
Effectif compétences
Politique de maintenance
Tout correctif
Préventif
Sous traitance
………
Objectif assigné au service maintenance
Assurer une disponibilité maximale au moindre coût.
EXEMPLE DE SITUATION D’ÉVALUATION Première partie
Historique des interventions

## Slide 12
Problématique.
LE CONSTAT
Lors du bilan une des presses à mouler (la PM 11) a occasionné:
- des retards dans la production,
le mécontentement du client,
des pénalités de retard,
- l’obligation de créer un stock dormant de pièces,
- un temps d’occupation des techniciens de maintenance jugé trop élevé.
L’OBJECTIF ASSIGNÉ AU SERVICE MAINTENANCE
Faire une étude sur l’action et l’efficacité du service maintenance.
Cette étude devra mettre à jour les points les plus pénalisants en termes de disponibilité et de coûts des actions concrètes pour améliorer cette situation
EXEMPLE DE SITUATION D’ÉVALUATION Deuxième partie

## Slide 13
Un questionnement qui permettra de guider le candidat
Analyse de l’existant, préparation des données
Temps d’occupation des techniciens de maintenance jugée trop élevé :
Quelle a été leur occupation sur cette machine ?
Calcul
TTR Moyen
Retards dans la production occasionnant le mécontentement
du client et des pénalités de retard.
Identification des BT les plus pénalisants en terme de disponibilité
et de cout
EXEMPLE DE SITUATION D’ÉVALUATION Troisième partie

## Slide 14
COLLIERS CHAUFFANTS
- Quel a été l’impact des défaillances des résistances sur la disponibilité de la presse ?
En temps : …………144 h…………………. En pourcentage :………78 % de l’indisponibilité
Mise en stock d’une pièce
- Gain de disponibilité attendu ?
En temps :…Environ 144 – 7,5 = 136,5 heures
En pourcentage : 136 /185 = 73.5 % d’indisponibilité en moins
- Validation ou non ?
- Recherche référence pièce
Colliers chauffants mica blindés, Type 230, Ø.200.., h.260.., P400..., U.400.. ,
branchement type Fils isolés 2+T sous gaine métallique sortie radial type GR.
Traitement des données et validation d’actions à mettre en place
EXEMPLE DE SITUATION D’ÉVALUATION Quatrième partie

## Slide 15
REDUCTEUR
Mise en place d’un plan de maintenance préventive
Calcul de l’intervalle entre deux interventions à partir de la documentation constructeur
Planification des interventions
Planification des actions
Code Intervention | Intervention préventive | Intervalles Jours ouvrés
RH 1 | Vérifier l’absence de fuite sur le réducteur | 1 jour ouvré
RH2 | Première vidange après mise en service | 36 à 57 jours ouvrés ou 7 à 11 semaines
EXEMPLE DE SITUATION D’ÉVALUATION Quatrième partie

## Slide 16
Merci de votre attention
R.SUC & E.BADEFORT Lycée Jules Ferry Versailles
Séminaire inter académique BTS Maintenance des Systèmes
Lycée Léonard de Vinci- Levallois Perret
27 janvier 2015