##### Modélisation des actions mécaniques

##### Mécanique : (Petit Larousse)

- Science qui à pour objet l’étude des forces et de leurs actions

La mécanique branche de la physique qui étudie le mouvement des corps et les forces auxquelles ils sont soumis. La mécanique couvre plusieurs domaines d’études : la statique, la cinématique et la dynamique. Ainsi la mécanique exige des définitions précises de grandeurs telles que la quantité de mouvement, le temps, la vitesse, l’énergie, l’accélération, la masse ou la force.

##### Présentation :

Pour résoudre un problème de mécanique, nous avons besoin d’étudier un grand nombre de données (voir paragraphe ci-dessus) le plus souvent représentées par des vecteurs.

Voici quelques exemples :

1- Etude de l’action d’une voiture sur la route :

##### 2- Etude des actions mécaniques sur un concorde lors de la phase de décollage :

##### Avant de résoudre un problème de mécanique nous allons faire un petit rappel sur les vecteurs et sur les différentes opérations mathématiques associées.

##### Calcul vectoriel

# Les vecteurs

## Définition

Un vecteur est défini par :

- une direction	droite

- une origine	point A

- son sens	de A vers B

- sa norme (ou intensité)	=d(A,B)

## Coordonnées

Soit  un vecteur de composantes Vx, Vy et Vz dans un repère (o,x,y,z).

On peut écrire le vecteur sous la forme :

Norme :	 	=          			 = un scalaire

## Calcul à partir des coordonnées de deux points

Soient A et B deux points tels que :  et   , alors

## Relation fondamentale

- Relation de Chasles :

## Projection d’un vecteur dans un plan

Les coordonnées du vecteur  s’écrivent :

1.6.   Opérations sur les vecteurs

Somme : soient  trois vecteurs libres. Les lignes d’actions de ces vecteurs ne sont pas forcement dans le même plan.

Par définition, la somme des trois vecteurs est le vecteur appelé vecteur résultant et s’écrit :

1.7.   Le vecteur nul

un vecteur de norme (ou module) nul est dit vecteur nul.

Reprenons l’exemple du 1.6. L’équation peut s’écrire :

(origine et extrémité confondues)

# Produit scalaire

Remarque :

- le produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire

- si (=k.(/2 où k est un nombre impair, alors le produit scalaire est nul

X1	X2

Soient :	   Y1	et    Y2	alors   …………………………………………

Z1	Z2

Exemple :

=(3 ;5 ;6)  	=(0 ;1 ;2)

Le produit scalaire ça sert à quoi ?

• Pour démontrer par le calcul, un repère orthonormé étant choisi, une orthogonalité.

• Pour déterminer un angle géométrique, avec le calcul de son cosinus, dès lors que l'on sait calculer le produit scalaire dans un repère.

# Produit vectoriel

Notation :

est défini par :

- sa direction, perpendiculaire au plan formé par ;

- son sens, tel que le trièdre   soit direct ;

- sa norme, || || = || ||.||||.sin(,).

Y1.Z2 – Z1.Y2
	 = 	  Z1.X2 – X1.Z2
		  X1.Y2 – Y1.X2

Remarque : On effectue le « produit en croix ».

Exemples :

6	   2

-2	    1

3	  -2

2	  -5

-3	    6

4	  7

Attention !

###### Modélisation des actions mécaniques

# 1- Définition d'une action mécanique

D'une façon générale, on appelle action mécanique toute cause physique susceptible de maintenir un corps au repos, de créer, de maintenir ou de modifier un mouvement, de déformer un corps.

# 2- Classification des actions mécaniques

Les actions mécaniques sont de deux sortes:

- Les actions mécaniques à distance (champ de pesanteur, champ électromagnétique)

- Les actions mécaniques de contact (liaisons surfaciques…)

On distingue les actions mécaniques extérieures et intérieures à un ensemble de corps.

| Soient 3 solides (S1), (S2), (S3). Soit (E) l'ensemble constitué par les 2 corps (S1) et (S2). Bilan des actions mécaniques extérieures qui agissent sur le solide (E) : Poids Action de (S3) sur (E) |  |
| --- | --- |

## 3- Notion de force

On appelle force, l'action mécanique qui s'exerce mutuellement entre deux particules élémentaires, pas forcément en contact.

Une force est toujours appliquée en un point. Elle est modélisée par un vecteur, caractérisé par :

- Un point d’application ;

- Une direction ;

- Un sens ;

- Une norme (intensité).

Unité : Newton

Notation : F(solide extérieur ( solide isolé)

4- Principe des actions mutuelles :

## Principe des actions mutuelles :

## Soient 2 solides (0) et (1) en contact en A, alors :

## 5- Notion de moment

### 5.1 Moment d’une force par rapport à un point

Les effets physiques d’une A.M (Action Mécanique) dépendent de la position et de l’orientation dans l’espace de la force  associée à cette A.M. On est amené à introduire la notion de moment de la force  pour caractériser complètement l’A.M.

| On appelle moment par rapport au point A de la force appliquée au point B, le vecteur d’origine A défini par la relation : Unité : Newton-mètre (Nm) |  |
| --- | --- |

### 5.2 Notion de couple

5.2.1- Couple mécanique :

Définition : c’est un système de deux forces parallèles de même intensité et de sens contraire. C’est deux forces sont exercées sur le même solide.

Remarque importante : Un couple produit une rotation. Réciproquement toute rotation produit un couple.

5.2.2- Le moment d’un couple :

### Le moment d’un couple est égal au produit de la force par la distance « d » appelée « bras de levier » :

où d est la perpendiculaire au vecteur force passant par le point d’application du vecteur moment.(d en m)

Remarque : Signe du couple

Un couple positif amène une rotation dans le sens trigonométrique ( sens anti horaire) inversement un couple négatif amène une rotation dans le sens anti-trigonométrique (sens horaire).

###### Exemple : couple de serrage

###### Calculer le couple de serrage de la vis si vous appliquez un effort de 100N sur la clé. (d=20cm)

# Text boxes

Y

Vecteur réaction de la route sur la roue arrière

Support du vecteur (droite)

O

A

B

X

Z

x

(

Y

O

(

(

(

Z

Y

O

(

Attention angle orienté

Attention angle orienté

(

Lignes d’action

x

y

z

O

(

Couples négatifs

Vecteur poids

Vecteur réaction de la route sur la roue avant

Couples positifs

Main droite

Energies d’entrée

TRANSMETTRE

CONVERTIR

DISTRIBUER

ALIMENTER

ACTION

Chaîne d’énergie

z

y

x

z

y

x

y

x

A

A

1

0

Point A : contact entre la roue et le sol

Observons ce qu’il se passe au point A si on isole le sol (0) :

Observons ce qu’il se passe au point A si on isole la 2CV (1)

A

B

d

Rappel :

- le vecteur moment se représente par un double trait

- ce vecteur est perpendiculaire au plan formé par             et

- le sens du vecteur est donné par le trièdre direct (                  ,                      ,                 )

A

A